Nummer: M1-02	Verein:

Bearbeitungsstand: 01/03

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten mit handgeführten elektrischen Schleif- und Trennmaschinen (Trennhexe, Flex) |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Lärm- und Staubentwicklung Schnittverletzungen Rückschlag beim Verkanten bzw. Abrutschen Verkeilen der Scheiben, Bruch der Scheiben, nachlaufende Scheiben Einzug von Kleidung und/oder Haaren schlechte Sicherung des Werkstoffes elektrische Stromzuführung (Kabel) Funkenflug, Brandgefahr Umherfliegende Teile |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Vorhandene Staubabsaugung benutzen Enganliegende Kleidung tragen Bei langen Haaren Haarnetz tragen umstehende Menschen auf Gefahr hinweisen Maschine beidhändig führen, „vom Körper wegarbeiten“ Trennscheiben nicht zum Seitenschleifen verwenden Schutzhauben nicht entfernen Für Brandschutz sorgen, Feuerlöscher bereithalten Brennbare Teile aus Umgebung entfernen oder abdecken nur für das jeweilige Gerät zugelassene Scheiben verwenden Werkstück gegen Verkeilen und Klemmen sichern Nach Beenden der Arbeit Netzstecker ziehen Gehörschutz, Schutzbrille, Staubschutzmaske, Schutzschuhe |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen Vorgesetzten verständigen |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Reparaturen dürfen nur von beauftragten Personen durchgeführt werden (Elektrofachkraft). |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

für elektrische Schleif- und Trennmaschinen