Nummer: M1-08	Verein:

Bearbeitungsstand: 01/03

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Benutzen von Leitern und Tritten. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahren ergeben sich beim Benutzen von Leitern und Tritten durch die Möglichkeit des Herunterfallens, ein Umkippen der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers, Herunterspringen und das Herabfallen von Gegenständen. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Leiter und Tritte vor Benutzung überprüfen Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten Spreizsicherung vor dem Besteigen spannen Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden Den richtigen Anstellwinkel von 65°-75° grundsätzlich einhalten. Unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einem 2. Mann festhalten lassen Anlegeleitern mindestens 1 Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen (ca. 4 Sprossen) Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr). Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen Standfläche maximal 7,0 m über Aufstellfläche Gesamtgewicht von Werkzeug und Material nicht mehr als 10 kg Arbeiten in mehr als 2,0 m Höhe nicht länger als insgesamt 2 Stunden/Schicht Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1,0 m2 Windfläche mitnehmen Keine Stoffe und Geräte benutzen, die zusätzliche Gefahr darstellen (z. B. Gefahrstoffe oder schweißen) Leitern und Tritte so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind Leitern nicht provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen Leitern aus Holz dürfen keine deckenden Farbanstriche haben Vorgesetzte und Leiterbeauftragten informieren. |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden Leiterbeauftragter: hier Name und Telefon |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Vorsitzender |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

für Leitern und Tritte