Nummer: M2-01	Betrieb:

Bearbeitungsstand: 01/03

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Bootseinlagerung

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fahren mit Gabelstaplern auf dem Betriebsgelände (bei Fahrten außerhalb des Betriebsgeländes ist die dafür gültige Betriebsanweisung zu beachten) |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Benutzen des Staplers durch unbefugte Personen Unbeabsichtigtes Ingangsetzen des Staplers Um- und Abstürzen des Staplers Getroffen werden durch herabfallendes Transportgut Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen Gefährliche Abgasbestandteile bei Dieselstaplern |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Stapler dürfen nur von ausgebildeten und beauftragten Personen benutzt werden Die Betriebsanleitung des Stapler-Herstellers ist zu beachten Es dürfen nur Stapler mit gültigem Prüfnachweis verwendet werden Vor dem Einsatz sind zu prüfen: Betriebs- und Feststellbremse, Gabel, Lenkung, Hydraulik, Beleuchtung, Warneinrichtung Bei Lastaufnahme zu berücksichtigen: Freie Sicht, Tragfähigkeit des Staplers, Ladungssicherung Beim Transport ist zu beachten: Tragfähigkeit der Fahrbahn, Last in tiefster Stellung und bergseitig transportieren, mit angemessener Geschwindigkeit fahren. Mitnahme von Personen grundsätzlich verboten. Ausnahme: Auf besondere Anweisung auf Stapler mit Beifahrersitz. Beim Abstellen des Staplers gilt: Gabel absenken, Feststellbremse betätigen, Schlüssel abziehen, Verkehrswege freihalten. Innerbetriebliche Verkehrsregeln beachten. Vorhandene Rückhalteeinrichtung benutzen Arbeitsbühne am Gabelträger befestigen, Personen nur auf-/ab bewegen und Fahrerplatz nicht verlassen. Siehe hierzu Betriebsanweisung Nr. … |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremse, Gabel, Hydraulik) Stapler abstellen und Vorgesetzten informieren. Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen. |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Instandhaltungsarbeiten am Stapler werden durchgeführt von: …….. Für die Entsorgung (z.B. Altöl) ist zuständig: …………………. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Vorsitzender |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

für Gabelstapler

Verein