Nummer: M1-01	Verein:

Bearbeitungsstand: 01/03

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Reinigung mit Hochdruckreiniger

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Hochdruckreinigern. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Schwere Verletzungen durch Schneidwirkung des Hochdruckstrahles. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz bei Bedarf! Elektrisch betriebene Hochdruckreinigungsgeräte nur über besonderen Speisepunkt anschließen. Z. B. Fehlerstrom Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen, z.B. Druck- und Temperaturanzeige, auf augenscheinliche Mängel prüfen. Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden, Kennzeichnung für zulässigen Betriebsüberdruck beachten. Schlauchleitungen nicht einklemmen, über scharfe Kanten führen, mit Fahrzeugen überfahren. Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden. Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen. Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebs nicht festsetzen. Nicht von Anlegeleitern aus mit Hockdruck-Spritzeinrichtungen arbeiten, sondern z.B. von Gerüsten. Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. Hochdruckstrahl nie auf Personen richten. Jugendliche über 16 Jahre dürfen nur unter Aufsicht mit Hochdruckreinigungsgeräten arbeiten. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen, Vorgesetzten informieren. |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Schlauchleitungen nur vom Fachpersonal, z.B. Hersteller oder Lieferer, einbinden und prüfen lassen. Bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten, Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen, z.B. Abzugshebel der Spritzpistole betätigen. Geräte nach Bedarf, nach einer Betriebsunterbrechung von mehr als 6 Monaten, mindestens jedoch einmal jährlich prüfen lassen. (Plakette) |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Vorsitzender |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Hochdruckreiniger