Nummer: M1-06

Bearbeitungsstand: 01/03

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Holzbearbeitung

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Motorkettensägen. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Verletzungsgefahr für den Motorsägenführer und andere Personen. Gefahren durch Rückschlag der Sägeschiene; dadurch Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes. Gefahren durch Abrutschen der Sägeschiene; dadurch Verletzungen im Bein- und Fußbereich. Gefahren durch Abgase. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Gefahrbereich der Motorkettensäge (ausgestreckter Arm des Motorsägeführers + Motorsägenlänge) von Personen freihalten. Beim Ingangsetzen Motorkettensäge sicher abstützen, Kettenbremse feststellen. Zur Vermeidung von Rückschlag mit einlaufender Kette schneiden und den Krallenanschlag benutzen Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten Beim Betrieb Säge mit zwei Händen führen Bei Arbeitsunterbrechungen und beim Transport der Motorkettensäge Sägeschiene mit Transportschutz sichern Zum Tanken Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen, Säge abstellen. Beim Umgang mit Motorkettensägen Schutzhelm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe, Schnittschutzhose und Schutzschuhe mit Schnittschutz tragen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Gefahr oder Störungen Motor sofort stillsetzen. Säge der weiteren Benutzung entziehen und nächsten Vorgesetzten informieren. |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Regelmäßig Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen Reparaturen nur durch beauftragte Fachkräfte |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Vorsitzender |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

für Motorkettensäge

Verein