| Unterweisungsnachweis |
| --- |
| Thema: Leitern und Kleingerüste |
| Verein |  |
| Abteilung |  |
| Verantwortlicher |  |
| Mitglied |  |
| Mitglied |  |
| Mitglied |  |

| Absturz von Leiter droht: | bei losem und rutschigem Untergrund |
| --- | --- |
|  | bei einseitigem Anlegen |
|  | wenn Anstellwinkel zu flach oder zu steil | richtiger Anstellwinkel zwischen 65°-75° |
|  | durch defekte Leitern | bei schadhaften Leitern Info an Vorgesetzten |
|  | bei zu schmalem Leiterfuß |
|  | durch fehlende Haltemöglichkeiten beim Transport sperriger Lasten |
|  | beim Übersteigen von der Leiter aus | Leiterüberstand mindestens (1m, wenn andere Haltemöglichkeiten fehlen |
|  | bei rutschigen Leitersprossen |
|  | bei abgetragenen (profillosen) Schuhsohlen |
| Auswahl geeigneter Leitern (und Tritte): | bei länger andauernden Arbeiten möglichst Stehleitern mit großformatigen Aufstandsflächen benutzen |
|  | Zum Aufstieg ungeeignet sind Stühle, insbesondere Rollenstühle umgedrehte Eimer Getränke-Kisten |
| Kleingerüste: | vollständig aufbauen nach Gebrauchsanleitung des Herstellers | Handlauf, Knieleiste und Bordbrett an allen Absturzkanten anbringen |
|  | gegen Wegrollen durch Arretieren der Räder sichern |
|  | nur verfahren, wenn sich keine Personen darauf befinden |
|  | gegen Einsinken auf losem Untergrund sichern |
|  | auf Verkehrswegen gegen An-/Umfahren durch Fahrzeuge sichern |

Datum:			....................................................	..................................................

Unterschrift des Unterweisenden	Unterschrift des Unterwiesenen